## Slide 1
Schnittstellen in der Prozess- und Automatisierungstechnik
Name: Geuze Michael
Studiengang: Elektrotechnik Dual BSc.
Semester: SS23

## Slide 2: Agenda
Begrifflichkeiten und Einteilung der Schnittstellen
Übersicht über diverse Schnittstellen
Die seriellen Schnittstellen RS232 und RS422/485
Ethernet
Fragen und Antworten

## Slide 3: Begrifflichkeiten und Einteilung der Schnittstellen
Geschwindigkeiten
  Baudrate, Bit, Symbol
Topologien
  Punkt zu Punkt
  Bussystem
Leitungslängen
  Abhängig von Teilnehmeranzahl, Baudrate
Leistungsbereitstellung Ja/Nein
  PoE, IEC 61158-2, FISCO(Fieldbus Intrinsically Safe Concept)-Modell

## Slide 4: Übersicht über die Schnittstellen
RS232 oder .V24
RS422 und RS485
20mA Stromschleife
IEC 61158-2, FISCO-Modell
  Diverse Standards: H1 oder H2 Bus, EX-Schutz, Gerätespeisung
Ethernet

## Slide 5: Die serielle Schnittstelle RS232
Punkt zu Punkt Verbindung
Übertragungsraten
  1200 Baud bei 900m
  19200 Baud bei 50m
Signalpegel
  -15V ≤ -3V = True || 3V ≤ 15V = False
  Erdunsymmetrisch
Verschiedene Namen und Normen
  RS232C/EIA232 (USA), V.24 (CCITT, international)
Verschiedene Sub-D Stecker. Typisch für RS232

## Slide 6: Die serielle Schnittstelle RS422/485
Punkt zu Punkt oder Bus-Verbindung für 32 Teilnehmer
Übertragungsraten
  93,75 kBaud bei 1200m
  500 kBaud bei 500m
Signalpegel
  -5V ≤ -1,5V = True || -1,5V ≤ 5V = False
  Erdsymmetrisch
Voll- oder Halbduplex, je nach Adernzahl
Verschiedene Sub-D Stecker. Typisch für RS422/485

## Slide 7: Symmetrische und unsymmetrische Übertragung
Unsymmetrische Übertragung
Störsignal ist auf Datenleitung gegen Erde, Störung kann nicht entfernt werden
Symmetrische Übertragung
Störsignal ist auf beiden Leitungen, Differenz U+ U- ist Nutzsignal

## Slide 8: Ethernet
Geschwindigkeiten von 10MBd bis 10GBd, optisch oder elektrisch
Unterschiedliche, standardisierte Kodierungen
  4B5B, 8B10B für Steuersignale und bessere Taktrückgewinnung
  PAM5 (2,32bits), MLT3(1bit), Multi- / Monomode Glasfaser
Symmetrisch ausgeführte Rx/Tx Leitungen
Findet immer häufiger Anwendung in der PA
PHY-Baustein, galvanisch getrennt bei Sender und Empfänger

## Slide 9
Fragen und Antworten

## Slide 10: Quellenverzeichnis
https://de.aliexpress.com/item/32777916717.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Symmetrische_Signal%C3%BCbertragung
Bussysteme in der Prozess- und Automatisierungstechnik, Schnell, Wiedermann, Springer Viehweg, https://doi.org/10.1007/978-3-658-23688-5
Alle Homepages wurden zuletzt am 19.06.2023 abgerufen

## Slide 11: Vielen Dank
Kontakt:
Michael Geuze
FH Vorarlberg, ET-Dual, 2023
michael.geuze@students.fhv.at